## Slide 1
HELPER BOT
[IOT3기 “클라우드를 기반한 재난분석 사물인터넷”]
Oh Jae Geun
oon6114@naver.com
Github.com/OhJaeGeun
010 4903 5051
Kim doo hyeon
kacl2035@gmail.com
Github.com/Kdoo88
010 2185 5120
Shin young joo
eksqlll0@gmail.com
Github.com/221314
010 2308 8407
Kim eun soo
jjaryu92@gmail.com
Github.com/kes9238
010 7164 9238
위기탈출 넘버원이조

## Slide 2
CONTENTS
PROJECT OUTLINE
- Name, Period, Purpose
- Market research
- Expected outcomes
PROJECT SCOPE
- Statement of work
-> H/W, S/W Development
-> Build the whole system
-> testing and stabilization
-> parts list
SYSTEM BUILDING ENVIRONMENT
- Circuit Design
- Flow chart
- H/W build
-> H/W config
- S/W build
-> S/W config
PROJECT PROMOTION SYSTEM
- Organization chart and roles
MANAGEMENT PROCESS PLANNING
- Detailed schedule
-> gantt chart
PROJECT MANAGEMENT
- Project Details
-> appearance
-> demonstration in action
-> precautions
- Project Conclusion
-> problem
-> improvement

## Slide 3
PROJECT OUTLINE
Name
Period
Purpose
Market research
Expected outcomes
01

## Slide 4
PROJECT OUTLINE (1)
Project name
- 위기상황 발생 시 도움을 주는 로봇 “Helper bot”
Project period
- 2022. 06. 23(목) ~ 2022. 09. 29(목)
Project purpose
- 응급 및 재난 상황 발생 시 패닉과 시야 확보가 어려워 응급 조치 및 초기 대응을 하지 못하고, 그로 인해
발생하는 안타까운 상황을 줄이고자 디스플레이를 통해 응급 처치 및 초동 조치 매뉴얼을 띄어 주고
helper bot을 통하여 사람들을 탈출구까지 안전하게 이동할 수 있도록 도와줌.

## Slide 5
PROJECT OUTLINE (2)
※ 출처 : https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20171031/87033751/1
Market research

## Slide 6
PROJECT OUTLINE (3)
Expected outcomes
“빠르게 성장하는 로봇 시장에 맞추어
서비스 로봇에 재난 IOT 기능(탈출구 안내,
응급 처치 매뉴얼 제공 등)을 추가 탑재한다면
서비스 뿐만이 아닌 구조가 가능한
로봇으로 보다 생산적이고 효과적인 가치를
창출 할 수 있을 것으로 예상.”
※ 출처 : http://news.bizwatch.co.kr/article/industry/2022/08/17/0022

## Slide 7
PROJECT SCOPE
Statement of work
-> H/W, S/W
-> Build the whole system
-> testing and stabilization
-> parts list
02

## Slide 8
PROJECT SCOPE (1)
Statement of work
1-1. H/W Development
업 무
업 무 범 위
Robot
- Raspberry Pi 4B (ROS, IMU Sensor control)
- Arduino Uno 사용 (L298N module, Encoder Wheel ticks control)
- L298N module (Encoder motor control)
CCTV
- Raspberry Pi 4B (LCD, Flame Sensor control, Web CAM)
명세서
- Gantt chart, Parts list, 구상도, 계획서 등

## Slide 9
PROJECT SCOPE (2)
Statement of work
1-2. S/W Development
업 무
업 무 범 위
Robot
- Ubuntu 18.04
- ROS(melodic) : 자율 주행
- Arduino : Motor control
CCTV
- Raspbian
- YOLOv5 : Deep-learning
- OpenCV : 실시간 영상 처리
- MJPG : 영상 Data
업 무
Server
업 무 범 위
- Azure (Server)
- Ubuntu 20.04
- Apache 2 (Web Server) : HTTP 통신
- MySQL 8.0 (DB) : 이상 감지 Data 저장
- Grafana (Dashboard)

## Slide 10
PROJECT SCOPE (3)
Statement of work
2. Build the whole system
업 무
업 무 범 위
System
building
CCTV 및 Flame Sensor로 이상 감지 시 WebServer를 통해 DB에 Data를
저장하고 Web page를 통해 관리자가 모니터링
WebServer는 DB의 Data를 기반으로 LCD와 Robot을 제어
Robot은 실내 자율주행 시스템을 통해 자율 주행하고 LCD는 상황에
맞는 행동요령 매뉴얼을 화면에 출력.
Robot의 이동 경로
-> 이상감지 시 CCTV 위치로 이동
-> 재난 발생 시 탈출구까지 안내

## Slide 11
PROJECT SCOPE (4)
Statement of work
3. Testing and stabilization
업 무
업 무 범 위
H/W
- Check hardware status
- Hardware drive test
S/W
- Program Debugging
- DB connect 및 Query 확인
- Port 및 모든 통신 상태 확인

## Slide 12
PROJECT SCOPE (5)
Statement of work
4. Parts list
Product Name | MODEL | Q’TY | UNIT | PRICE(￦) | ADDRESS | TOTAL(￦)
Flame Sensor | - | 2 | ea | 990 | https://www.devicemart.co.kr/goods/view?no=1314309 | 1,980
Motor Module | N298D | 2 | ea | 2,200 | https://www.devicemart.co.kr/goods/view?no=1278835 | 4,400
Encoder Motor | - | 2 | ea | 11,440 | https://www.devicemart.co.kr/goods/view?no=1312228 | 22,880
LIDAR | LD06 | 1 | ea | 102,300 | https://www.devicemart.co.kr/goods/view?no=14111282 | 102,300
LCD Touch Pannel | - | 1 | ea | 108,900 | https://www.devicemart.co.kr/goods/view?no=12218836 | 108,900
Camera module | - | 1 | ea | 36,850 | https://www.devicemart.co.kr/goods/view?no=1077951 | 36,850
Raspberry Pi 4B | - | 2 | ea | 108,900 | https://www.devicemart.co.kr/goods/view?no=12234534 | 217,800
Arduino UNO | - | 1 | ea | 17,600 | https://www.devicemart.co.kr/goods/view?no=1245596 | 17,600
 |  |  |  |  |  | 512,710

## Slide 13
SYSTEM BUILDING
ENVIRONMENT
Circuit Design
Flow chart
H/W build
-> H/W config
S/W build
-> S/W config
03

## Slide 14
SYSTEM BUILDING ENVIRONMENT(1)
Circuit design

## Slide 15
SYSTEM BUILDING ENVIRONMENT(2)
Flow chart

## Slide 16
SYSTEM BUILDING ENVIRONMENT(3)
H/W build
1-1. H/W config 1-2. H/W 구성 현황
H/W | 내 용
Raspberry Pi 4B | MPU (Ubuntu, raspbian)
Arduino UNO (Atmega328) | MCU
Motor module (L298n) | PWM Control
DC Motor (Encoder) | Motor control 및 주행 거리 측정
Lidar (LD06) | Mapping 및 장애물 감지
IMU (MPU6050) | 가속도 및 방향 감지
LCD screen | Manual 출력
Flame Sensor | Flame detection
WebCam | Object detection

## Slide 17
SYSTEM BUILDING ENVIRONMENT(4)
S/W build
1-1. S/W config

## Slide 18
SYSTEM BUILDING ENVIRONMENT(5)
S/W build
1-2. S/W 구성 현황
S/W
구 성 내 용
Linux
[Python, C++]
Python
[Yolov5]
[Sensor control]
Cloud
[Azure]
Ubuntu 18.04 : Ros(melodic)와 Arduino를 이용한 로봇 자율 주행
Ubuntu 20.04 : WebServer를 통한 Data 관리 및 통신
Raspbian : Webcam, Flame sensor, MJPG 사용
Deep-learning PGM을 개발하여 Object Detection
구현된 model의 Fine tuning
Sensor control
Apache2 : WebServer를 통해 DB 및 Webpage와 HTTP 통신
MySQL 8.0 : 이상 감지 시 Data를 저장
Grafana : 이상 감지 Data를 Graph로 시각화

## Slide 19
PROJECT PROMOTION
SYSTEM
Organization chart and roles
04

## Slide 20
PROJECT PROMOTION SYSTEM
Organization chart and roles
[팀장] 오재근
ROS (melodic) MCU control (atmega328) Sensor control Deep learning (yolov5)
[Circuit 설계] 김두현
Circuit design PCB artwork Instrument design
[Server 관리] 신영주
Cloud (Azure server) Web Server (Apache, HTTP) Data Base(MySQL 8.0) Grafana(Dashboard) GUI 구현 WebSocket 통신(ROS)
[Deep-learning] 김은수
Deep-learning (yolov5) Image-processing Webserver 통신
위기탈출 넘버원이조

## Slide 21
MANAGEMENT PROCESS
PLANNING
Detailed schedule
-> gantt chart
05

## Slide 22
MANAGEMENT PROCESS PLANNING
Detailed schedule
1. Gantt chart

## Slide 23
PROJECT MANAGEMENT
Project Details
-> appearance
-> demonstration in action
-> precautions
Project Conclusion
-> problem
-> improvement
06

## Slide 24
PROJECT MANAGEMENT(1)
Project Details
1. Appearance

## Slide 25
PROJECT MANAGEMENT(2)
Project Details
2. Demonstration in action

## Slide 26
PROJECT MANAGEMENT(3)
Project Details
3. Precautions
1) 전원 관련 주의사항
- Motor의 외부 전압이 12V 이상 입력되지 않도록 함.
- Robot과 CCTV의 전원은 3V 5A를 사용함.
2) Robot 주의사항
- Mapping을 진행할 때 유동적인 물건은 최소화 해야함.
- Robot에 탑재되어 있는 Lidar Sensor의 시야는 항상 확보되어야 제 기능을 할 수 있음.
3) CCTV 주의사항
- 전원이 꺼지지 않도록 계속해서 확인해야함.
4) 시스템 주의사항
- 인터넷 연결 상태 및 IP 주소를 주기적으로 확인해야함.

## Slide 27
PROJECT MANAGEMENT(4)
분 류
내 용
문제점
- 4륜 구동 시 Motor 간에 오차 발생
- Lidar Sensor의 낮은 Spec으로 인한 Robot 주행 시 위치 오차가 높음
- Raspberry Pi 의 낮은 Spec으로 인한 기능 저하
- Map size로 인한 Robot의 반응속도가 느림
개선방안
- 2륜 구동 및 PGM 최적화로 Motor와 주행 거리 오차 최소화
- Lidar를 변경하여 실시간 위치의 오차를 최소화
- Robot 및 CCTV의 적절한 H/W 분배로 기능 저하 최소화
- Map의 해상도를 낮추어 해결
Project Conclusion
1. Problem and improvement

## Slide 28
Reference
1. Gtithub 주소
2. 시연 영상

## Slide 29
감사합니다.
위기탈출 넘버원이조